## Приложение № 7  к  приказу  01-03/26 от 21.09.2015

## « О принятии мер по профилактике гриппа ОРВИ»

обеззараживание  воздуха.

Утверждаю

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

19 января 1998 года

Дата введения - с 1 апреля 1998 года

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ

1. Область применения и общие положения

1.2. Ультрафиолетовое    бактерицидное    излучение   является

действенным  профилактическим  санитарно  -   противоэпидемическим

средством,    направленным    на    подавление   жизнедеятельности

микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений. Оно

входит   в   число   средств,   обеспечивающих   снижение   уровня

распространения инфекционных заболеваний,  дополняет  обязательное

соблюдение  действующих  санитарных  норм и правил по устройству и

содержанию помещений.

1.3. Ультрафиолетовые     бактерицидные    установки    должны

использоваться в помещениях с  повышенным  риском  распространения

возбудителей    инфекций,    вследствие    возможного   микробного

загрязнения  воздушной  среды   и   поверхностей   в   лечебно   -

профилактических,  производственных  и  общественных  учреждениях.

Перечень    помещений,    которые    должны    быть    оборудованы

ультрафиолетовыми    бактерицидными    установками,   определяется

настоящим  Руководством  и  санитарными  правилами  устройства   и

эксплуатации  объектов  или  отраслевой  нормативно  - технической

документацией,    согласованной    с    органами    санитарно    -

эпидемиологического надзора.

1.5. Использование  ультрафиолетовых  бактерицидных  установок

требует  строгого   выполнения   мер   безопасности,   исключающих

возможное   вредное   воздействие  на  человека  ультрафиолетового

4.1.1. Высота помещения должна быть не менее 3 м.

4.1.2. Помещение  должно  быть  либо  оборудовано  приточно  -

вытяжной   вентиляцией,   либо   иметь  условия  для  интенсивного

проветривания через  оконные  проемы,  обеспечивающих  однократный

воздухообмен за время не более 15 минут.

Кварцевание проводится в отсутствие людей в течение 20 минут с дальнейшим проветриванием в течение 15 минут.